| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Председатель жюри финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» А.А. Васильков | Заместитель министра транспорта РФ, Председатель Оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» Н.А. Асаул |
| «___»____________2015г. | «___» ____________ 2015г. |

РЕГЛАМЕНТ

Всероссийского конкурса

профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса»

- Настоящий регламент определяет особенности проведение открытого финального Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» (далее – конкурса), проводимого в 2015 году в соответствие с положением о Всероссийском автомобильном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов (далее – положение).

- Расписание финала конкурса публикуется не позднее 10.05.2015 г. на официальном сайте конкурса www.bestdriver-rf.ru, www.лучшийводитель.рф  и на страничках в социальных сетях.

- Подача заявок определяется положением и следующими требованиями:

  - Водитель имеет стаж работы на данном предприятии не менее полугода до первого дня проведения финала конкурса.

  - Во время проведения регистрации водители предъявляют:

  - разборчиво заполненную заявку предприятия, заверенную подписью руководителя и печатью предприятия;

  - водительское удостоверение категории, разрешающей управление автобусом соответствующей пассажировместимости.

  - Предварительная подача заявок в электронном или факсимильном виде должна содержать сведения о каждом водителе с указанием зачёта, биографическими данными водителя (карточка комментатора) и описанием предприятия.

  - В случае обнаружения на регистрации подлога представленных документов водитель не допускается к участию, а после проведения финала – исключается из зачёта с аннулированием результатов.

- Автобусы предоставляются организатором.

  - Марки и модели автобусов публикуются на сайтах конкурса www.bestdriver-rf.ru и www.лучшийводитель.рф.

  - Автобусы должны быть укомплектованы в соответствии с требованиями ПДД, технически исправными, в стандартной комплектации завода-изготовителя.

  - Непосредственно перед проведением заездов производится осмотр автобусов судьями-техническими контролёрами с занесением результатов в протокол.

- Порядок старта определяется жеребьёвкой, которая проводится организатором по окончании регистрации водителей в присутствии участников конкурса, судейской коллегии и оргкомитета. Жеребьёвка должна быть закончена не позднее 1 часа до первого старта водителей данной зачётной группы.

- Требования безопасности к месту проведения.

  - Организатор обязан обеспечить необходимые меры охраны общественного порядка во всех местах проведения конкурса, включая регистрацию участников и торжественное подведение итогов.

  - Территория, на которой установлены фигуры конкурса, должна быть одной ровной площадкой с твёрдым асфальтовым или асфальтобетонным покрытием.

  - Размеры площадки должны быть достаточными для размещения всех необходимых фигур с возможностью их последовательного проезда.

  - Предоставленный организатором комплект оборудования и инвентарь не должны нарушать исправность и целостность автобусов и их комплектующий, а при сбивании стоек или наездов на ограничители – обеспечивать безопасность участников, судей и зрителей.

  - Площадка должна быть перекрыта от проникновения на неё постороннего транспорта, зрителей и лиц, не имеющих отношения к непосредственному проведению конкурса. Ограждение и охрана периметра должна быть достаточной для обеспечения безопасности посторонних лиц даже в случае возникновения технической неисправности автобусов участников или временной потери водителем контроля над автомобилем.

  - На площадке обязательно наличие постоянно действующей громкой связи достаточной слышимости и квалифицированного комментатора, поддерживающего контакт с главным судьёй для передачи его распоряжений.

  - Организатор обязан исключить влияние зрителей и посторонних лиц на водителей, в частности, обеспечить невозможность подсказок или ложных указаний.

  - Рядом с площадкой или на её краю должно быть предусмотрен накопитель – место для парковки автобусов и смены водителей. Накопитель должен располагаться так, чтобы в него был невозможен проезд после финиша по прямой.

  - Вблизи накопителя должно находиться информационное табло.

  - Обязательно наличие достаточного количества бригад скорой помощи и пожарной службы в соответствии с планом безопасности, утверждённым организатором.

  - Обязательно наличие тягача-эвакуатора и грузоподъёмного механизма для эвакуации с трассы неисправных автобусов.

  - Ответственным за безопасность является оргкомитет конкурса. Организатор принимает у исполнителей готовность площадки для проведения конкурса по акту. Готовность подразумевает комплектность оборудования, достаточное количество мест расстановки транспорта, инфраструктуру, размещение рекламы партнёров и спонсоров согласно договору. Организатор вправе применить штрафные санкции к исполнителям в соответствии с договорами на проведения работ в случае неготовности и несвоевременности их выполнения.

- В скоростном маневрировании применяются упражнения, направленные на выявление умения управлять автобусом в условиях ограниченного пространства.

  - Задачей водителя в скоростном маневрировании является прохождение зачётной трассы с минимальным временем и минимальной пенализацией за нарушения условий.

  - Зачётная трасса, т.е. порядок прохождения упражнений публикуется на информационном табло не позже, чем за 1 час до первого старта данной зачётной группы. Рекомендуется пешее прохождение водителей по площадке скоростного маневрирования под руководством главного судьи.

  - В скоростном маневрировании применяются традиционные габаритные фигуры «змейка», «круг», «бокс», «линия стоп».

  - «Змейка» – несколько стоек устанавливается на прямой линии, водитель должен обогнуть их последовательно, не пропуская проезды между ними.

  - «Круг» – стойки установлены двумя концентрическими окружностями, причём на внешней окружности выделен один проезд, через который водитель въезжает на «круг», проезжает по часовой стрелке и покидает упражнение.

  - «Бокс» – стойки установлены по периметру прямоугольника, кроме одной короткой стороны прямоугольника, водитель должен полностью заехать в «бокс» передним и задним ходом в указанной судейской коллегией последовательности.

  - «Линия стоп» представляет нанесённую на покрытие площадки линию ограниченной длины и ширины, на которой водитель обязан остановиться одним или двумя колёсами.

  - Могут применяться дополнительные, характерные для управления автобусом, габаритные фигуры «остановка», «габарит» и другие.

  - Размеры и описания фигур скоростного маневрирования, а также пенализация публикуются на сайте конкурса  и в приложении к настоящему регламенту. Там же публикуется количество судей дистанции, рекомендованных для контроля правильности выполнения упражнений.

  - На покрытии площадки места установки стоек и ограничителей фигур обозначаются краской. Эта разметка должна быть водостойкой и незамедлительно возобновляться организатором под контролем судейской коллегии в случае случайного истирания. Высота стоек должна обеспечивать их видимость через передние и боковые окна автобуса.

  - Пенализируется касание каждой стойки и ограничителя. Пенализируется пропуск упражнения и уклонение от выполнения упражнения. Пенализация прибавляется ко времени прохождения зачётной трассы.

  - Во время прохождения зачётной трассы скоростного маневрирования судьи дистанции фиксируют количество задетых стоек и ограничителей, однако восстанавливают фигуру только после полного покидания её автобусом участника.

  - Время прохождения дистанции скоростного маневрирования исчисляется от стартовой команды до пересечения наиболее выступающей вперёд детали автобуса линии финиша. После остановки хронометража происходит судейский контроль выполнения упражнения «линия стоп».

  - Фальстартом считается любое движения автобуса перед подачей стартовой команды. Первый фальстарт влечёт немедленную остановку водителя с назначением ему предупреждения и возвращением на линию старта. При втором фальстарте водителя не останавливают, а начисляют пенализацию в размере 45 секунд.

  - Решением главного судьи может быть назначено контрольное время прохождения дистанции, по истечении которого водитель останавливается и удаляется с дистанции, при этом ему до начисляется пенализация за невыполнение фигур, к которым он не успел подъехать.

  - Пенализация начисляется судьями секретариата, результаты водителей вывешиваются на информационное табло.

- Организатор обязан обеспечить видео съёмку фигур скоростного маневрирования и предусмотреть возможность оперативного просмотра видеозаписи членами жюри конкурса.

- Условия проведения теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения и других вопросов, связанных с безопасностью пассажиров, публикуются до 10.04.2015 на сайте конкурса в виде приложения к регламенту. Задачей водителя является решение билетов за наименьшее время с минимальным количеством ошибок.

- Определение результатов конкурса.

  - В каждом зачёте места определяются отдельно.

  - Результатом скоростного маневрирования является сумма времени прохождения зачётной трассы в секундах (доли отбрасываются) и полученной при этом пенализации.

  - Водитель, показавший лучший результат, считается победителем в данном зачёте и занимает первое место. Водитель, показавший следующий за ним результат занимает второе место и т.д.

  - В случае равенства результатов водителей, претендующих на призовые места, лучшим признаётся водитель, получивший меньшую пенализацию.

  - В случае дальнейшего равенства лучшим признаётся водитель, стартовавший ранее.

  - Для остальных водителей места делятся.

  - Места, занятые водителями при решение теоретических билетов, определяются аналогично.

  - Итоговым результатом водителя является сумма мест, завоёванных им в скоростном конкурсе и в решении теоретических билетов. Победителем конкурса в каждом зачёте объявляется водитель, сумма мест которого меньше. В случае равенства преимущество получает водитель, получивший лучшее место в скоростном маневрировании.

- В случае поломки автобуса на зачётной трассе водитель обязан остановить автобус, зафиксировать его стояночным тормозом и покинуть кабину. После этого автобус осматривается судьями техническими контролёрами и, по команде главного судьи, производится эвакуация автобуса с площадки. По решению жюри конкурса водителю может быть дан перезаезд.

- Конфликтные ситуации.

  - Во время движения по зачётной трассе или во время решения теоретических билетов водителю запрещается вступать в переговоры с судьями или давать им оценку.

  - В случае несогласия водителя с каким бы то ни было решением судей он имеет право обратиться к судье при участниках, который в меру своей компетенции разъяснит водителю применённое решение.

  - В случае дальнейшего несогласия водитель в течение 10 минут имеет право на подачу обоснованного письменного заявления на имя главного судьи.

  - Водитель имеет право через судью при участниках обжаловать в жюри конкурса решение главного судьи в течение 5 минут после его объявления. Жюри конкурса примет окончательное решение, не подлежащее пересмотру.

  - Необоснованную подачу заявления или обжалование жюри конкурса сочтёт нарушением спортивной этики.

- Водители, нарушающие дисциплину или спортивную этику, наказываются решением жюри конкурса по следующей шкале:

  - первое и второе предупреждение, а вместо третьего предупреждения – исключение из зачёта;

  - начисление фиксированной пенализации в размере 30 секунд;

  - снятие с соревнования (применяется за действие или бездействие, повлекшее нарушение нормального хода конкурса).